## Slide 1: Redes

## Slide 2: Endereço IP
Cada equipamento na rede precisa de um ID único para poder se comunicar com os outros equipamentos, é para isso que serve o endereço IP
Existem dois tipos, IPv4 e IPv6. Usamos IPv4 ainda atualmente.
O número é composto de 32 bits, sendo 4 partes de 8 bits
Cada casa pode variar de 0 a 255
128+64+32+16+8+4+2+1 = 255
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
exemplo: 192.168.25.1

## Slide 3: Endereço físico
Cada placa de rede, seja de cabo ou wireless, possui um endereço físico único
Exemplo: 08:00:27:bf:04:74
O protocolo ARP utiliza o MAC Address para traduzir endereço IP em endereço físico
Quem é o 192.168.25.3?
(FF-FF-FF-FF-FF-FF) broadcast
Eu sou o 192.168.25.2
(F3-3F-86-67-66-81)
ARP Request
192.168.25.2
F3-3F-86-67-66-81
192.168.25.3
BA-CB-EC-19-D1-98
192.168.25.4
BA-98-E5-78-90-64
Oi 192.168.25.2
F3-3F-86-67-66-81
Eu sou 192.168.25.3
BA-CB-EC-19-D1-98
ARP Reply

## Slide 4: Máscara de rede
A máscara de rede serve para delimitar quantos endereços IP estarão disponíveis para alocação em uma determinada sub-rede
192.168.25.1
255.255.240.0
endereço IP
máscara de rede
De 0-255 são 256 endereços
Os dois primeiros estão no valor máximo, ou seja, 100% reservados para rede
O terceiro, 240 de 256 está reservado para rede. Logo 256 - 240 = 16 para hosts
O último são 256 endereços para hosts (0 significa 0 para reservado para rede
endereços disponíveis: 16 x 256 = 4096
endereços para hosts: 16 x 256 = 4096 - 2 = 4094
obs: subtraímos 1 do broadcast e 1 do roteador

## Slide 5: CIDR
Forma simples de representar a máscara de rede
192.168.25.0/20
32 - 20 = 12
2^12 = 4096
4096 - 2 = 4094 endereços para hosts
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
255.255.240.0
8 bits + 8 bits = 16 bits
128+64+32+16 = 240
1+1+1+1 = 4 bits
0 bits
CIDR: 16+4+0 = /20

## Slide 6: Obrigado!